Fiche de méthode

Mesure d’une tension électrique

ATTENTION : si le voltmètre affiche un signe  –  c’est que la borne V est branchée du coté de la borne négative du générateur.

À essayer !

Compléter le schéma du circuit avec un voltmètre branché aux bornes de la lampe :

Brancher le voltmètre réglé :

Compléter le tableau :

| Grandeur mesurée | Symbole de la grandeur | Unité de mesure | Symbole de l’unité | Valeur lue sur l’afficheur | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension électrique | U | Le volt | V | 6.02 | U = 6,02 V |

Essayer (si ce n’est déjà fait) d’inverser le sens de branchement du voltmètre.

# Les unités de tension

Compléter le tableau suivant :

| Unité | kilovolt | volt | millivolt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | kV | V | mV |  |
| Tension aux bornes d’une pile en V Tension aux bornes d’une pile en mV |  |  |  |  |  | 4, 4 | 5 5 | 0 | 0 | 4,5 V 4500 mV |
| Tension d’une ligne électrique en V Tension d’une ligne électrique en kV |  |  | 6 6, | 3 3 | 0 | 0 |  |  |  | 6300 V 6,3 kV |
| Tension dans un circuit électronique en V Tension dans un circuit électronique en mV |  |  |  |  |  | 0, | 6 6 | 7 7 | 3 3 | 0,673 V 673 mV |

# Mesure de la tension aux bornes d’un générateur

Utiliser le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du générateur, d’une pile :

Tensions aux bornes de générateurs :

| Générateur | Valeur lue sur l’afficheur | Tension mesurée |
| --- | --- | --- |
| Générateur position 12 V | 12.05 | 12,05 V |
| Générateur position 6 V | 6.82 | 6,82 V |
| Pile | 4.5 | 4,5 V |

Il existe toujours une tension aux bornes d’un générateur même si aucun récepteur n’est branché. Il existe une tension aux bornes de la prise de courant.