##### Agrégation Interne 2001

###### Exercices d’induction I

###### Corrigé

Exo n°1 :

1. La machine est un générateur (transformation d’énergie potentielle de pesanteur en énergie électrique), donc la force de Laplace sera résistante. Cas de Lorentz, donc méthode du champ électromoteur : . La vitesse est dirigée suivant Oz, le champ magnétique suivant Ox, donc le champ électromoteur est dirigé suivant Oy. En module : , puis , car seule la barre n’est pas fixe. Circuit purement résistif : .

2. Force de Laplace : , d’où l’équation mécanique en projection sur l’axe Oz : . Equation électrique : . On élimine le courant :

, avec . Avec la condition initiale , on obtient :

. Courbe classique d’un régime transitoire qui dure 6,9(.

- Si  on fait un DL : , on retrouve la loi de la chute libre. Au début du mouvement, la vitesse est faible, le courant & la force résistante de Laplace aussi.

- Si  le régime permanent est atteint, alors  (vitesse limite, comme la chute dans l’air). La vitesse augmente, le courant & la force résistante de Laplace aussi, & l’équation (M) donne : .

3. Bilan de puissances : on forme les combinaisons  & . On obtient :

&  , on élimine le terme de couplage , & on obtient le bilan de puissances sous la forme générale : , où la puissance fournie en régime permanent est nulle (système isolé), la puissance dissipée dans les pertes vaut , & le système stocke de l’énergie cinétique de translation & de l’énergie potentielle de pesanteur : .

Exo n°2 :

1. Alors la dynamo fonctionne en récepteur, & le couple des forces de Laplace est moteur.

Equation électrique : . Pour obtenir l’équation mécanique, il faut d’abord calculer le couple moteur ( en traduisant que la conversion de puissance est intégrale sur le transducteur, soit : , d’où l’équation mécanique :

. On élimine le courant :  & on reporte :

, avec  & .

Par intégration, compte tenu de la condition initiale N(0) = 0 puisque le circuit est ouvert :

. On en déduit le courant : . Interprétation :

- Pour t = 0 : N = 0, le circuit est ouvert & la dynamo à l’arrêt ;  :  & E = r.I.

- Pour  : , régime permanent. Alors . Le courant n’existe qu’en régime transitoire.

Bilan de puissances : on forme les combinaisons  & , homogènes à des puissances. On obtient : , & on élimine le terme de couplage . On obtient alors la forme générale : , où la puissance fournie en régime permanent vaut , la puissance dissipée dans les pertes vaut  car il n’y a pas de frottements, donc pas de pertes mécaniques, & le système stocke l’énergie  (énergie cinétique de rotation).

2. Les conditions initiales sont alors  (valeurs du régime permanent). Alors la dynamo devient générateur & le couple des forces de Laplace devient résistant, donc négatif dans l’équation mécanique. La conversion intégrale de puissance ayant toujours lieu, seul le signe change, donc :

. Le générateur est alors la fem e, donc : . Pas d’élimination directe, il faut dériver une équation :  & on élimine  :

, avec  donc homogène. Par intégration :

. Condition initiale : . On en déduit le courant :

. Condition initiale : , & donc finalement :

.

Interprétation : on est en courant alternatif, la tension  aux bornes de l’inductance L est en quadrature sur le courant, & l’on a bien :  comme il se doit. Période des grandeurs : . Bilan de puissances : , & on élimine le terme de couplage . Il reste : , résultat normal pour un oscillateur harmonique.

3. L’équation mécanique n’est pas modifiée ; l’équation électrique devient :

. On dérive : , & on élimine  :

. On retrouve la même pulsation propre . Si on pose , le régime cesse d’être oscillant pour .

Exo n°3 :

1. Conducteur en mouvement dans un champ magnétique permanent, la roue est le siège de phénomènes d'induction  (cas de Lorentz). Origine : forces de Lorentz sur les électrons. Pour , la force est dirigée de I1 vers O1, donc le courant & la fem en sens inverse. On calcule e avec le champ électromoteur, car la roue n’est pas un circuit filiforme, & donc le flux n’est pas défini :

.

2. La conversion d’énergie a lieu dans le sens mécanique -> électrique, la machine est donc génératrice, donc le couple est résistant d’après la loi de Lenz, donc . Le courant I circule dans un conducteur massif, constitué de circuits élémentaires filiformes parcourus par le courant dI. Pour un élément  de circuit, le couple élémentaire est donné par : . Par intégration : , tous colinéaires, donc .

3. L’opérateur fournit la puissance mécanique , & la machine génératrice fournit la puissance électrique . Il y a donc conservation de l’énergie, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il n’y a pas de frottements (donc de pertes mécaniques), & que l’énoncé aurait dû dire que la résistance électrique du disque était négligeable.

4. La loi de Pouillet conduit à l'équation électrique du système :  L’équation mécanique sera donnée par le théorème du moment cinétique en projection sur Oz, dans un repère galiléen :

. Pour obtenir des grandeurs homogènes à des puissances, on forme les combinaisons (M).( & (E).I. On obtient : . On élimine le terme de couplage ((I, & on obtient : , bilan de puissances de la forme : . Le système n’étant pas alimenté en énergie, l’énergie stockée W (de forme cinétique) diminue pour être dissipée en effet Joule. Par élimination de I entre (E) & (M), on obtient : , où l’on a introduit la constante de temps . Compte tenu de la condition initiale , on obtient la loi suivante : . Avec l’équation (M), on déduit : , avec  cohérent.

5. La roue R1 ayant au départ une énergie de forme mécanique est génératrice, alors que la roue R2 alimentée en courant se met en mouvement & fonctionne en moteur. Le couple résistant va freiner, donc (1 & e1 vont diminuer, tandis que le couple  étant moteur, (2 & e2 vont augmenter, & ceci jusqu'à  & disparition des effets mécaniques. On doit tendre vers un régime permanent, avec deux vitesses de rotation constantes & égales. Les deux roues sont en série, donc parcourues par le même courant I(t). e1 est une fem, alors que e2 est une fcem, d’où la nouvelle équation électrique :

. On a maintenant deux équations mécaniques, avec un couple résistant pour la roue R1 & moteur pour la roue R2, soit : . On effectue tout d’abord le bilan de puissances :

d’où on déduit en éliminant les deux termes de couplage  :  du même type qu’avant. La combinaison (M1) + (M2) donne : . En utilisant l’équation électrique, on obtient :

, avec .

Compte tenu des conditions initiales :

.

L'obtention d'un état final où les deux roues tournent à la même vitesse angulaire est certainement irréaliste compte tenu de l'existence de frottements mécaniques qui entraînent inévitablement l'arrêt des deux roues.  Si on tente l'expérience, on n'arrive en fait même pas à mettre une roue en mouvement à l'aide du courant délivré par le mouvement de l'autre !

Exo n°4 :

1. On calcule d’abord le moment  des forces de Laplace sur le rayon OA. La force élémentaire sur un élément de courant centré au point P vaut :  & est dirigée vers le bas. Puis :

, de sens opposé à . En module : . On calcule ensuite le moment  des forces de Laplace sur le rayon OB parcouru par le courant I - i. La force élémentaire sur un élément de courant centré au point P’ vaut :  & est dirigée vers le haut.  a le même sens que . En module : , d’où le couple total :

. C’est un couple moteur, d’où l’équation mécanique : .

2. C’est le cas de Lorentz, on utilise donc la méthode du champ électromoteur. Sur le rayon OA :

. Le vecteur vitesse est vers le bas, donc le champ électromoteur est dirigé vers O, donc opposé à i (loi de Lenz). Puis : , le signe - traduisant (convention générateur) que ce eA est en opposition sur le courant réel. Sur le rayon OB : le vecteur vitesse est vers le haut, donc le champ électromoteur est dirigé vers O, donc opposé à I - i (loi de Lenz). On en déduit que , ces fem ont en commun le point O, & comme la résistance du cercle est négligeable, la ddp entre les points A & B est nulle, les deux fem sont en parallèle & identiques, & la fem équivalente vaut :

. On en déduit l’équation électrique : .

3. Bilan de puissances : on forme les combinaisons  & , homogènes à des puissances.

On a : . On élimine le terme de couplage , & on arrive à la forme générale du bilan de puissances : , où la puissance fournie en régime permanent vaut , la puissance dissipée dans les pertes vaut , & le système stocke l’énergie cinétique de rotation .

4. On revient aux équations (M) & (E), & on élimine le courant I :

, en posant  & , formules manifestement homogènes. Compte tenu de la condition initiale , on obtient la loi : . On en déduit le courant : . Interprétation :

- Si , normal car  & il ne reste que ( & E dans le circuit ;

- Si , c’est le régime permanent. Alors e = E, donc .

Exo n°5 :

1. La figure montre que toutes les forces élémentaires  sont colinéaires & de même sens. En supposant que toute la longueur du fil de la bobine est dans l’entrefer, on  a : . On en déduit l’équation mécanique avec la relation fondamentale de la dynamique projetée sur l’axe Ox :   soit :

, le signe + de la force de Laplace traduisant un fonctionnement en moteur.

2. On est dans le cas de Lorentz, d’où calcul par le champ électromoteur :

. La figure montre que ce champ est en opposition sur le courant i (conformément au fonctionnement en moteur), puis . On en déduit l’équation électrique par la loi de Pouillet : . On établit le bilan de puissances par la combinaison habituelle :

. On élimine le terme commun de couplage   & on obtient le bilan sous la forme classique :

Donc  car le circuit est alimenté en permanence par le générateur E,  traduisant les pertes électriques par effet Joule & les pertes mécaniques dues aux frottements, &  qui représente l’énergie stockée par le système, sous forme d’énergie cinétique de translation, d’énergie magnétique dans l’inductance & d’énergie potentielle élastique dans le ressort.

3. En régime forcé sinusoïdal : , d’où on déduit, en introduisant les grandeurs complexes    que :   & de même :

. Par élimination de la vitesse, on obtient :

d’où :  en reportant dans l’équation électrique (E). Il en résulte que l’impédance mécanique est donnée par la relation :

,   d’où on déduit que : , & que :

.