##### Agrégation Interne 2001

###### Exercices d’induction II Corrigé

Exo n°1 :

1. Le câble coaxial présente la symétrie cylindrique forte, donc on calcule le champ magnétique par le théorème de Gauss. On choisit des coordonnées cylindriques . Il y a double invariance par translation le long de Oz, & par rotation autour de Oz, d’où : , donc r est seule variable. Tout plan contenant Oz est plan de symétrie, donc on a : . Les lignes de champ sont donc des cercles d’axe Oz, & le théorème d’Ampère donne :

. On calcule ensuite le flux propre de ce champ à travers le rectangle C reliant les deux armatures du coaxial, de hauteur h (cf figure). , d’où on déduit l’inductance linéique du câble coaxial : .

AN : valeurs raisonnables : a = 0,5 mm, b = 5 mm, & on rappelle que µo = SI, d’où :

, valeur extrêmement faible, car une seule spire.

2. On appelle  les champs magnétiques créés par les deux cylindres. La règle du tire - bouchon montre (cf figure) que les deux champs sont dirigés vers les x < 0. Le champ résultant vaut donc : . On en déduit le flux propre à travers le rectangle C reliant les deux conducteurs, & de hauteur h :

, d’où l’inductance linéique : , car en pratique on a b >> a. AN : valeurs raisonnables : a = 0,5 mm, b = 1 cm, d’où : , du même ordre de grandeur. Le résultat précédent constitue l’inductance extérieure, due au champ à l’extérieur des fils. La contribution intérieure ne peut se calculer que par la méthode énergétique, puisque la notion de flux suppose le circuit filiforme. A l’intérieur d’un fil infini, ou de hauteur h >> a, le théorème d’Ampère donne, en supposant le courant uniformément réparti : , d’où on déduit la densité d’énergie : . On intègre dans le volume du conducteur :

, donc , valeur indépendante du rayon du câble, & donc valable pour un circuit filiforme.

Quand , la contribution intérieure devient négligeable devant la contribution extérieure (cas des circuits filiformes, & donc quand on demande de calculer L, il s’agit en fait de la contribution extérieure).

3. La première ligne bifilaire parcourue par le courant I1 crée un champ magnétique  somme des champs  créés par les deux fils. On a, en norme : , d’où on déduit le flux à travers le circuit C2 :

, soit :

, ou enfin :

, d’où l’inductance mutuelle linéique :  car en pratique b >> a. Il reste , toujours du même ordre de grandeur.

4. A l’intérieur du tore, au point M situé à la distance r de l’axe Oz, le fil parcouru par le courant I1 crée le champ  donné par le théorème d’Ampère : , dont le flux à travers une spire du tore vaut : . On en déduit le flux total à travers l’enroulement : , puis l’inductance mutuelle par : , soit :

. AN : , valeur extrêmement faible.

Exo n°2 :

1. Le cadre est en équilibre sous l’action de son poids & du couple électromagnétique. Mouvement de rotation, donc on calcule les moments par rapport à l’axe Ox : le poids  a un moment  si G est le centre d’inertie du cadre. Ce moment est dirigé vers les x < 0 : . A courant constant, l’énergie magnétique et donnée par . On en déduit le couple électromagnétique . Autre calcul possible : le champ magnétique étant uniforme, le circuit se comporte comme un dipôle magnétique, donc  vers les x < 0, donc . Equation d’équilibre : , donc :

.

2. Stabilité : par l’énergie pour changer.  comprend l’énergie électromagnétique & l’énergie potentielle de pesanteur, soit :  .

A l’équilibre, l’énergie est extrémale, donc Si l’équilibre est stable, l’énergie est minimale, donc sa dérivée seconde positive & on retrouve l’équation d’équilibre précédente.

Si l’équilibre est stable, l’énergie est minimale, donc sa dérivée seconde positive. Si l’équilibre est instable, l’énergie est maximale, donc sa dérivée seconde négative. On calcule :

, normal pour une fonction sinusoïdale.

- Pour   donc équilibre stable ;

- Pour   donc équilibre instable ;

Exo n°3 :

On considère le circuit élémentaire de dimensions , de profondeur a (cf figure). On l’assimile à un circuit filiforme C, orientée à partir de la règle du tire - bouchon & du champ magnétique. On calcule le flux du champ magnétique à travers la surface S (C) :  car les vecteurs  sont colinéaires & de même sens, & le champ ne dépend que du temps, donc : , d’où la fem induite : . Conductance du circuit élémentaire (les lignes de courant pouvant raisonnablement être considérées comme parallèles) :  car  (tôle). Puissance Joule élémentaire perdue dans ce circuit :

d’où :

, d’où la puissance volumique : .

Cette quantité dépend de grandeurs sur lesquelles on ne peut pas intervenir : pulsation ( & amplitude Bm  du champ magnétique, conductivité ( de l’acier, facteur  lié à la géométrie. Pour réduire ces pertes, il reste à réduire e, c’est-à-dire à feuilleter le circuit massif, ce qui est réalisé dans les carcasses de transformateurs.

Exo n°4 :

1. Pour chacun des solénoïdes, le champ magnétique créé au point O est dirigé suivant l’axe, & vaut :

, où ( est une constante ne dépendant que des paramètres géométriques du solénoïde. Le champ résultant vaut donc : . On associe alors à chaque vecteur plan un nombre complexe, soit :

, & on utilise les formules d’Euler pour représenter les sinus, ce qui donne :

On sépare les contributions en  & en , ce qui donne :

. Dans le premier crochet, on reconnaît la somme des racines cubiques de l’unité, qui vaut zéro, d’où : . Il en résulte que le module du champ est constant : , & que l’argument du nombre complexe associé est une fonction affine du temps : on a affaire à un champ tournant autour du point O à la vitesse angulaire constante ( (qui est celle du système de courants triphasés) dans le sens trigonométrique.

2. Comme le champ magnétique créé tourne, l’angle entre sa direction & celle de la normale à la bobine dépend du temps, donc son cosinus & le flux aussi, d’où production d’une fem induite & d’un courant induit, donc de forces de Laplace qui auront un couple moteur entraînant la bobine dans un mouvement de rotation.

3. D’après la figure, on déduit l’angle  à un instant t quelconque : , & donc le flux à travers la bobine vaut :  car le champ magnétique est supposé constant sur la bobine de faibles dimensions. On en déduit la fem induite : , où l’on a posé :

. On constate que la fem induite s’annule si  (pas de mouvement relatif, donc pas de phénomènes d’induction), d’où le nom de moteur asynchrone. On a une fem alternative, donc on se trouve en régime sinusoïdal forcé, & on utilise les notations complexes : , & de même : . La bobine étant un circuit R-L, on a :

, car ici l’on a : , d’où : , d’où l’on déduit que :

, &  car la bobine est un circuit inductif. Il en résulte que : .

4. La bobine étant un petit circuit plongé dans un champ magnétique uniforme peut être assimilée à un dipôle magnétique, donc soumise au couple : , où est le moment magnétique de la bobine. En module, on a donc : , soit en définitive :

. Par analogie avec la définition de la puissance active : , on en déduit la valeur moyenne du couple : , avec , d’où :

.

5. On fait apparaître les grandeurs  &  : , où l’on a posé : . On calcule la dérivée : . Donc :

- Si  (moteur à l’arrêt) :

avec  comme il se doit pour un rotor bobiné inductif ;

- Si  (synchronisme, le moteur décroche) : . La dérivée vaut :  ;

- Si alors , le couple est maximal & vaut : , valeur indépendante de R. D’où la courbe. Si on diminue le facteur de qualité : la tangente à l’origine s’abaisse, le maximum du couple se déplace vers la droite, en conservant la même valeur.

La puissance est donnée par : . Pour un bon facteur de qualité, le couple n’est important qu’autour de la valeur gm, alors .

Calcul rigoureux : on considère la fonction  qui s’annule en g = 0 & g = 1, donc il existe un maximum entre les deux. On dérive :

, soit :

si  si l’on a la condition Q2 >> 1.

6. En prenant g comme variable : . La quantité (f représente le frottement statique (obtenu à l’arrêt, pour g = 1). La quantité  représente le frottement dynamique (attention ! tous les ( n’ont pas la même dimension !). On discute sur la courbe suivante :

- Le système démarre seul si, à l’arrêt, donc pour g = 1, on a : , ce qui est réalisé pour Q2, mais pas pour Q1.

- Pour faciliter le démarrage : il faut augmenter le couple moteur à l’arrêt, donc augmenter la quantité , donc diminuer le facteur de qualité . La façon la plus simple consiste à augmenter R par adjonction d’un rhéostat de démarrage, ce qui déplace la courbe vers la droite sans modifier les valeurs extrémales du couple moteur .

- En régime permanent : le théorème du moment cinétique donne : , & donc en module :

& on a deux points de fonctionnement P1 & P2 correspondant à l’intersection des courbes. Discussion  de la stabilité :

- Au point P1 : si le moteur accélère, donc si g diminue, le couple résistant l’emporte & on retourne en P1 ; si le moteur ralentit, donc si g augmente, le couple moteur l’emporte & on retourne en P1, qui est donc stable ;

- Au point P2 : si le moteur accélère, donc si g diminue, le couple moteur l’emporte & on s’écarte du point P2 ; si le moteur ralentit, donc si g augmente, le couple résistant l’emporte & on s’écarte de P2, qui est donc instable ;

La vitesse limite correspond donc à la limite entre ces deux types de fonctionnement, donc au sommet de la courbe, donc , & la vitesse limite est donc (.