TP : UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

Fiche descriptive à l’attention du professeur

Objectifs :

# Savoir utiliser un oscilloscope pour effectuer des mesures de tensions continues et alternatives

Compétences mises en oeuvre	:

- Lire une tension continue après avoir choisi le calibre approprié.

- Lire une tension alternative après avoir choisi le calibre approprié.

- Comparer la tension maximum lue sur l’oscilloscope avec la tension efficace lue sur le voltmètre.

- Déterminer la période et la fréquence d’une tension alternative ;

Matériel par poste :

- Un oscilloscope

- Un voltmètre

- Un générateur 6V CC et AC

- Une résistance 220 (

- Des fils de connexion

Remarque : Dans le cas d’un courant continu, vérifier que le branchement de la masse de l’oscilloscope correspond au pôle « moins » du générateur

CCF : UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

Objectifs : Savoir utiliser un oscilloscope pour effectuer des mesures de tensions continues et alternatives

- Lire la notice technique de l'oscilloscope (Annexe 1)

- Repérer les différents réglages possibles pour la lecture des différentes grandeurs

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l’examinateur ». Ces appels correspondent à une évaluation pendant l’épreuve.

### I  Première partie : TENSION CONTINUE

- Effectuer le montage suivant :

Appel N° 1 : Faire vérifier le montage, les réglages du multimètre et de l’oscilloscope.

- Lire la tension sur le voltmètre :    Uv = …………

- Lecture sur l'oscilloscope : Ne pas oublier de régler le « zéro » de l’oscilloscope

- Lecture sur l’oscilloscope :    L = ………. Divisions

Calibre (sensibilité verticale) relevé sur oscilloscope :  Cal =  ...……...

Tension lue sur l’oscilloscope : 	Uoscillo  =  L ( Cal

Uoscillo  =  ……………….

Uoscillo  =  ………….

- Comparer les tensions Uv et Uoscillo :   ……………………

- Représenter le signal de Uoscillo sur l'écran suivant :

Appel N° 2 : Faire vérifier l’ensemble des résultats

### II  Deuxième partie : TENSION ALTERNATIVE

- Effectuer le montage suivant :

Appel N° 3 : Faire vérifier le montage, les réglages du multimètre et de l’oscilloscope.

- Lire la tension sur le voltmètre   Uv = ………….

- Lecture de UMax sur l'oscilloscope : Ne pas oublier de régler le « zéro » de l’oscilloscope (Voir Annexe 2).

Lecture sur l’oscilloscope :    L = ………. Divisions

Calibre (sensibilité verticale) relevé sur oscilloscope :  Cal =  ...……...

Tension lue sur l’oscilloscope : 	UMax  =  L ( Cal

UMax  =  ……………….

UMax  =  ………….

- Calculer la valeur de la tension efficace ( Ueff ) sachant que :

Ueff = UMax : 			Ueff = ………………

Ueff = …………..

- Comparer les tensions Uv et Ueff :   ……………………

- Lecture de la période :   Base de temps :   BT = ................

Nombre de divisions :   L =  ………

Période :     T = BT ( L

T = .................	              T = .................

Calculer la fréquence en hertz  :

f = ................		    		   f = ................

Appel N° 4 : Faire vérifier l’ensemble des résultats

Représenter le signal de U sur l'écran suivant :

III  Ranger le poste de travail

Appel N° 5 :  Vérifier le rangement du poste

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE SUJET : UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE

NOM et Prénom du candidat : N° : Date et heure évaluation : N° du poste de travail :

| Appels | Vérifications des tâches | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Appel n°1 | Réalisation du montage continu | 1 |  |
| Appel n°2 | Tension sur le voltmètre Tension sur l’oscilloscope | 0,5 4x 0,25 |  |
| Appel n°3 | Réalisation du montage alternatif | 1 |  |
| Appel n°4 | Tension sur le voltmètre Tension sur l’oscilloscope Période | 0,5 0,5 4 x 0,25 |  |
| Appel n°5 | Remettre en état le poste de travail | 1 |  |
| Total | 6,5 |  |

GRILLE D’EVALUATION GLOBALE SUJET : UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE

NOM et Prénom du candidat : N° : Date et heure évaluation : N° du poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance | 6,5 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
|  | Comparer les tensions continues | 0,5 |  |
|  | Représenter le signal | 0,5 |  |
|  | Calculer Ueff Comparer les tensions Uv etUeff Calculer la fréquence | 0,5 0,5 0,5 |  |
|  | Représenter le signal | 1 |  |
| TOTAL | 10 |  |
| NOM et SIGNATURE de l’examinateur | NOTE sur 10 |  |

# Text boxes

A

A

##### Masse de l’oscilloscope

A

A

+

-

K

##### Générateur 6 V continue

##### Voie YA

##### Masse de l’oscilloscope

##### Voie YA

##### Générateur 6 V alternative

K

A

A