# TP                        Mouvement de rotation  d’une roue de bicyclette                 (fiche professeur)

# Objectif

Trouver une relation entre la vitesse linéaire d’un point d’une roue en rotation et la fréquence de rotation.

# Principe

Une roue de bicyclette est animée d’un mouvement de rotation.

Un cyclomètre permet de mesurer la vitesse linéaire v de la roue.

Un tachymètre permet de mesurer la fréquence de rotation n de la roue.

# Expérience

( Faire tourner la roue pour obtenir une vitesse linéaire constante v sur le cadran du cyclomètre .

Noter cette vitesse en km/h,  la convertir en m/s et noter sa valeur dans le tableau.

( Avec un tachymètre, mesurer la fréquence de rotation correspondante n de la roue en tr/min.  La convertir en tr/s et noter sa valeur dans le tableau.

( Mesurer le diamètre D de la roue en mètre :  D = 0,62 m.

( Calculer le produit (.D.n   (D en m et n en tr/s).

( Recommencer l’expérience pour deux autres allures de rotation de la roue.

|  | v (m/s) | n (tr/s) | (D.n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère allure de rotation | 1,39 | 0,75 | 1,46 |
| 2ème allure de rotation | 1,7 | 0,92 | 1,79 |
| 3ème allure de rotation | 2,78 | 1,5 | 2,92 |

## Exploitation des résultats expérimentaux

Pour chaque allure, comparer la valeur de la vitesse linéaire v de la roue au produit (D.n . Conclure.

# Text boxes

tachymètre

cadran du cyclomètre

### Pour chaque allure, la vitesse linéaire v de la roue est égale au produit (D.n .