Réalisation  et étude d'une chaîne électronique

# 1/ Le montage

On réalise le montage suivant:

Appeler le professeur

Après avoir mis sous tension, placer la photo résistance sous le cache noir et remplir le tableau suivant.

| Photo résistance | Observation |
| --- | --- |
| Photo résistance éclairée |  |
| Photo résistance dans l'obscurité |  |

Selon vous quel peut-être l'intérêt d'un tel montage ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous allons maintenant faire l'étude des différents éléments de cette chaîne électronique

2/ Etude de la photo résistance

A/ Caractéristique de la photo résistance

Première étape: étude de la photo résistance éclairée

Proposez un montage permettant de relever la tension aux bornes de la photo résistance en fonction de l'intensité du courant dans le circuit.

Vous disposez du matériel suivant:

| - un générateur de tension sinusoïdale - une photo résistance - une résistance de 1 k( - un oscilloscope dont vous utiliserez les deux voies. En voie 1 la tension aux bornes de la résistance, en voie 2, la tension aux bornes de la photo résistance. |  |
| --- | --- |

Pourquoi la tension aux bornes de la résistance permet-elle d'obtenir des renseignements sur le courant électrique du circuit ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appeler le professeur

Alimenter le circuit avec une tension sinusoïdale de 1000 Hz environ. L'amplitude de la tension est de 5 V environ.

Placer l'oscilloscope en mode XY.

A quoi correspond le mode XY: -----------------------------------------------------------------------------------------

Représenter l'oscillogramme sur le schéma ci-dessous:

Deuxième étape: étude de la photo résistance dans l'obscurité

Réaliser l'obscurité en plaçant un cache noir sur la photo résistance

Représenter l'oscillogramme sur le même schéma ci-dessous:

Comparer qualitativement les deux coefficients directeurs et conclure sur l'évolution de la résistance de la photo résistance:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B/ Etude de la résistance de la photo résistance en fonction de l'éclairement

La photo résistance est éclairée par une lampe dont on peut faire varier l'éclairement.

Cet éclairement peut être mesuré par un luxmètre.

La photo résistance est reliée à un ohmmètre.

Chaque groupe vient relever une valeur de la résistance pour un éclairement mesuré au luxmètre. Les résultats sont marqués dans le tableau suivant.

| Eclairement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer le graphe de la résistance (ordonnée ) en fonction de l'éclairement ( abscisse )

Conclusion

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3/ Caractéristique de la Diode ElectroLuminescente

A/ Le montage

Réaliser le montage suivant.

Appeler le professeur

B / La caractéristique i = f(U)

Placer l'oscilloscope en mode XY.

Représenter l'oscillogramme sur le schéma ci-dessous:

Déterminer le domaine de tensions pour lesquelles la DEL brille:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déterminer le domaine de tensions pour lesquelles la DEL ne  brille pas:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/ Le montage comparateur

A/ Le montage

Réaliser le montage suivant:

Appeler le professeur

B/ Exploitation

Compléter le tableau suivant

| U1 = UE- | U2 = UE+ | Us |
| --- | --- | --- |
| 0 V | 1 V |  |
| 2 V | 5 V |  |
| 4 V | 3 V |  |
| 5 V | 2 V |  |

Conclusion sur ce montage comparateur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/ Conclusion générale sur la chaîne électronique

Compléter ou barrer les  écritures inutiles.

Si la photo résistance est éclairée alors: Rphotorésistance = ------------

donc UE+ -------- UE-

alors Us  =  ---------

Le courant électrique   -  passe    - ne passe pas     dans la branche comportant la DEL.

La DEL  - brille  - ne brille pas.

Si la photo résistance est dans l'obscurité  alors: Rphotorésistance = ------

donc UE+ -------- UE-

alors Us  =  ---------

Le courant électrique   -  passe    - ne passe pas     dans la branche comportant la DEL.

La DEL  - brille  - ne brille pas.

Ce montage porte le nom "d'allumeur de réverbère"