Acoustique : ondes sonores

Attention : bien lire chaque phrase, et, exécuter chaque consigne dans l’ordre.

- Objectifs du TP :	- identifier expérimentalement un son périodique.

- mesurer la période T d’un son périodique.

- Matériel : 		- un oscilloscope	           - un microphone dynamique

- connecteurs bananes	           - un haut parleur

- Mode opératoire :

  - Réaliser le montage ci-dessous:

  - Régler  l’oscilloscope :                   -  sensibilité verticale : 1 mV / div

      - balayage horizontal : 0,5 ms / div

      - vérifier le zéro de l’oscilloscope

Régler  le GBF sur la fréquence 400Hz

Appel N° 1 : Faire vérifier le montage et les réglages

  - Approcher le microphone du haut parleur, et observer l’oscillogramme obtenu. La figure qui semble se répéter, sur l'oscilloscope, montre que le signal est périodique.

  - Recopier soigneusement ci-dessous l’oscillogramme obtenu, puis déterminer l’amplitude du signal la période et la fréquence.

Appel N° 2 : Faire vérifier le tracé de l’oscillogramme

vérifier le signal obtenu avec le doigt sur le micro

  - Couper l’alimentation du haut parleur.

Tapoter la partie sensible du microphone avec le doigt, et observer l’oscillogramme obtenu.

Le choc du doigt sur le microphone produit-il un signal périodique ? A quoi cela se voit-il ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ranger le poste de travail.

Appel N° 3 : Vérifiication du rangement du poste

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE SUJET : Acoustique : ondes sonores

NOM et Prénom du candidat : N° : Date et heure évaluation : N° du poste de travail :

| Appels | Vérifications des tâches | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Appel n°1 | Réalisation du montage Réglage du GBF des calibres | 1 0,5 0,5 + 0,5 |  |
| Appel n°2 | Vérification du signal périodique Détermination de l’amplitude la période Vérification du signal non périodique | 1 2 x 0,5 2 x 0,5 0,5 |  |
| Appel n°3 | Rangement du poste de travail | 1 |  |
| Total | 7 |  |

GRILLE D’EVALUATION GLOBALE SUJET : Acoustique : ondes sonores

NOM et Prénom du candidat : N° : Date et heure évaluation : N° du poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance | 7 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
|  | Représenter le signal | 1 |  |
|  | Explication du signal non périodique | 1 |  |
|  | Calculer la fréquence | 1 |  |
| TOTAL | 10 |  |
| NOM et SIGNATURE de l’examinateur | NOTE sur 10 |  |

# Text boxes

400 Hz

# GBF

# HP

# Out

YA

YB

HP

A

Amplitude

Calibre :  ………

Nombre de divisions. : …… ..   Amplitude :…………

Période :

Base de temps : …….

Nombre de divisions. : …………..

Période :……………..

## Fréquence

Utiliser la formule : f = 1/T

f = ………

A

A