VITESSE MOYENNE ET FREQUENCE DE ROTATION

( Ce document comprend :

( une fiche descriptive du sujet destinée au professeur

( une situation d’évaluation destinée au candidat

( une grille d’évaluation/notation destinée au professeur

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINE AU PROFESSEUR

(Manipulations

Il appartient au professeur de s’assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux demandés et de procéder aux adaptations éventuelles.

( Matériels utilisés :

- un moteur  très basse fréquence de rotation (entre 1 et 10 tr/min)

- une poulie à gorge de diamètre 44 mm environ

- une masse à crochet ( ou un solide S à crochet )

- un fil

- une règle graduée (1m minimum)

- un chronomètre

( Remarques, consignes et conseils

Le moteur utilisé est du type moteur de tournebroche.

La règle est magnétique et peut être fixée sur support métallique.

(Evaluation

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème afin de permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

| Discipline: Sciences physiques | Durée: 30 min |
| --- | --- |
| Unité(s) : Méca 1 |
| Secteur(s) : |
| ( La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. ( Calculatrice électronique autorisée : oui |

| Etablissement-Ville : | Date : | Note :…/10 |
| --- | --- | --- |
| Nom-Prénom du candidat : |  |
| Professeur responsable : |  |

VITESSE MOYENNE ET FREQUENCE DE ROTATION

( Dans la suite du document, ce symbole signifie «  appeler le professeur ».

( But des manipulations

- Vérifier la relation entre une vitesse linéaire et une fréquence de rotation.

- Décrire la nature d’un mouvement.

( Travail à réaliser							      point A

| A l’aide du montage mis à disposition, et sans toucher aux réglages des appareils, mettre sous tension le moteur et déclencher simultanément le chronomètre. Lorsque le point A repéré sur la poulie aura effectué 2 tours, simultanément mettre hors tension le moteur et arrêter le chronomètre. |  |
| --- | --- |

- Relever la distance parcourue par le solide S et le temps mesuré :

Solide S

d  = …			et    	   	t  = …

( Appel n°1 : faire vérifier les mesures

- On rappelle que v = . Calculer la vitesse moyenne du point A en m/s :

v = …

- On appelle fréquence de rotation, le nombre de tours effectués en 1 seconde

On note n cette fréquence. Calculer la fréquence de rotation de la poulie :

n = …

- On donne D, le diamètre de la poulie : D = 44 mm

Exprimer D en mètre puis à l’aide des résultats précédents,	 calculer :

π x D x n = …

7- Comparer les résultats obtenus au 4 et au 6 : ……………………..............................

8- Quelle relation pouvez-vous en déduire ?………………………

( Appel n°2 : Faire vérifier les résultats obtenus.

9- Reporter les résultats obtenus dans le tableau suivant  et le compléter après avoir réalisé deux nouvelles séries de mesures pour 3 et 4 tours:

| Nombre de tours effectués | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps mesuré Unité : … |  |  |  |
| Distance parcourue Unité : … |  |  |  |
| Vitesse moyenne Unité : … |  |  |  |
| Fréquence de rotation Unité : … |  |  |  |

10- Recopier les phrases suivantes en choisissant les termes appropriés.

a- Le point A est animé d’un mouvement rectiligne/circulaire et uniforme/ accéléré/ralenti

b- Le solide S est animé d’un mouvement rectiligne/circulaire et uniforme/ accéléré/ralenti

( Rangement du poste de travail

( Appel n°3 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce

document au professeur

| Discipline: Sciences physiques | Durée: 30 min |
| --- | --- |
| Unité(s) : Méca 1 |
| Secteur(s) : |
| ( La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. ( Calculatrice électronique autorisée : oui |

| Etablissement-Ville : | Date : | Note :…/10 |
| --- | --- | --- |
| Nom-Prénom du candidat : |  |
| Professeur responsable : |  |

VITESSE MOYENNE ET FREQUENCE DE ROTATION

| Critères d’évaluation ou appel | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Question 3 : Valeur de d Unité de d Valeur de t Unité de t | 0.5 0.5 0.5 0.5 |  |
| Question 4 : Conversion de d en m Calcul de v | 0.5 0.5 |  |
| Question 5 : Valeur de n Unité de n | 0.5 0.5 |  |
| Question 6 : Conversion de D Calcul | 0.5 0.5 |  |
| Question 7 : Comparaison | 0.5 |  |
| Question 8 : Relation | 1 |  |
| Question 9 : | 2 |  |
| Question 10 : | 0.5 + 0.5 |  |
| Rangement du poste : | 0.5 |  |
|  | Note : ……./ 10 |