TP E C 1 Electricité continu	Page 1/3

FICHE DE MATERIEL DESTINE A L’EXAMINATEUR SUJET : CIRCUIT DERIVATION

Objectif : Mesure de l’intensité d’un courant continu dans un circuit dérivation

Matériel PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur continu 6-12 V – AC/DC

- un interrupteur

- une résistance de 100 étiquetée R

- une lampe 6V

- un multimètre et sa notice

- connectique.

POSTE PROFESSEUR :

- des lampes de remplacement

- des résistances de remplacement.

TP  E C 1 Electricité continu	Page2/3

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE CONTROLE EN COURS DE FORMATION DES SCIENCES PHYSIQUES GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE SUJET : CIRCUIT DERIVATION

NOM et Prénom du CANDIDAT : Date d’évaluation :

| Appels | Vérifications | Evaluations |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage réalisé Générateur en 6 V continu Interrupteur ouvert | * * * |
| Appel n° 2 | Le nom de l’appareil est correct. Polarités correctes sur le schéma | * * |
| Appel n° 3 | - Branchement série de l’ampèremètre - Position DC - Respect des polarités - Choix du calibre - vérification de la mesure, unité | * * * * * |
| Appel n° 4 | Vérification montage | ** |
| Appel n° 5 | Remise en état du poste de travail | ** |

TP  E C 1 Electricité continu 	Page 3/3

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE CONTROLE EN COURS DE FORMATION DES SCIENCES PHYSIQUES GRILLE D’EVALUATION GLOBALE SUJET : CIRCUIT DERIVATION

NOM et Prénom du CANDIDAT : Date et heure évaluation :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 0,5 point) | /7 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux | /3 |  |
| Mesure de I 1 avec unité | * * |  |
| Calcul de l’intensité I 2 dans la lampe L - loi des nœuds écrite, - résultat de I 2 avec unité | * * |  |
| Choix du fusible Justification | * * |  |

| NOM ET SIGNATURE DES EXAMINATEURS | Note sur 10 |  |
| --- | --- | --- |

TP E C 1 Electricité continu	Page 1/3

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE CONTOLE EN COURS DE FORMATION DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT: CIRCUIT DERIVATION

NOM et Prénom du CANDIDAT: Date d’évaluation :

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “Appeler l’examinateur “.

BUT DES MANIPULATIONS:

Vérifier la loi des nœuds dans un circuit, alimenté en courant continu, comportant deux dérivations.

TRAVAIL A REALISER:

- Mesure de l’intensité du courant principal délivré par le générateur:

a)- Réaliser le montage schématisé ci-contre :

+

_

Avant de faire vérifier le montage, le candidat doit s’assurer des points suivants :

- le générateur est utilisé en 6 V continu

- l’interrupteur est ouvert.

### Appel n° 1

Faire vérifier le montage.

En présence de l’examinateur : mettre sous tension et fermer l’interrupteur.

TP E C 1 Electricité continu	Page 2/3

b)- Préciser, sur le schéma, le symbole de l’appareil

qui mesure l’intensité du courant principal, 	+

en choisissant entre V pour voltmètre et A 	+

pour ampèremètre.

Indiquer les polarités de cet appareil de mesure

sur le schéma.	-

### Appel n° 2

Faire vérifier la réponse.

c)- Insérer le multimètre dans le montage ; choisir la position 10 A du sélecteur, en respectant les 	 	 polarités et le calibre. Pour cela, utiliser la notice de l’appareil.

### Appel n° 3

### Faire vérifier le branchement.

En présence de l’examinateur, fermer l’interrupteur et mesurer l’intensité du courant 	 	  principal délivré par le générateur.

I = ………….

Mesure de l’intensité I du courant principal :

- Mesure de l’intensité du courant dans la résistance R:

Enlever la lampe du montage et relever la valeur de l’intensité qui circule dans la résistance R :

### Appel n° 4 : Faire vérifier

I 1 = ………….

Mesure de l’intensité I1du courant dans la résistance R :

TP E C 1 Electricité continu	Page 3/3

- Calcul de l’intensité du courant dans la lampe L :

a) -En appliquant la loi des nœuds : « la somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent », calculer la valeur de l’intensité I2 du courant dans la lampe L.

Calcul de l’intensité I2 du courant dans la lampe L :

I 2 = …………………………………….

b)- Placer correctement l’ampèremètre mesurant l’intensité dans la lampe ; relever la valeur lue :

I 2 =

c)- L’intensité relevée correspond-elle à la valeur calculée ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Protection du circuit par un fusible approprié :

Vous avez à votre disposition 3 fusibles pour protéger ce circuit contre les surintensités :

- 1 fusible de 50 mA,

- 1 fusible de 1 A,

- 1 fusible de 250 mA.

Choisir le fusible qui vous semble convenir le mieux. Justifier.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Ranger le poste de travail.

### Appel n° 5

Remise en état du poste de travail.

# Text boxes

K

R

L

G

R

L

G

K