| ACADEMIE DE Bordeaux | LP Honoré BARADAT |
| --- | --- |
| Certificat d’Aptitude Professionnelle | Secteur 6 | Session 2006 |
| Contrôle en cours de formation (CCF) TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES | Durée : 30 minutes |
| NOM et prénom : ……………………………………………… | 15 & 16 mai 2006 |

TP N°3 : Etude d’un signal sinusoïdal

   La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies.

   L’usage des calculatrices électroniques est autorisé.

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

ATTENTION : L’oscilloscope est pré-réglé. Il ne faut surtout pas modifier la position des boutons présents sur la façade de l’appareil.

Partie I – Etude d’un signal continu

Réaliser le montage suivant :

Appel n°1 : Appeler le professeur afin qu’il vérifie le montage.

Ensuite, devant le professeur, mettre sous tension et fermer l’interrupteur

1) Quelle valeur indique le voltmètre ?            UVoltmètre = ………………….

- Observer le  calibre (sensibilité verticale) sur lequel l’oscilloscope est  réglé et compléter la phrase :

Un carreau représente   ………  V.

Appel n°2 : Appeler le professeur

3) En déduire la valeur de la tension à l’aide de l’oscilloscope :      Uoscillo = …………………

4) Comparer Uvoltmètre et Uoscillo :

Partie II – Etude d’un signal alternatif

Réaliser le montage suivant :

Appel n°3 : Appeler le professeur afin qu’il vérifie le montage

Ensuite, devant le professeur, mettre sous tension et fermer l’interrupteur

- Quelle est la valeur de la tension maximale Umax de la tension visualisée à l’aide de l’oscilloscope ?

Umax =  ………………………

- Observer le  réglage de la base de temps (sensibilité horizontale) et compléter la phrase :

Un carreau représente   …………    ms

Appel n°4 : Appeler le professeur

3)       En déduire la valeur de la période à l’aide de l’oscilloscope :      T  = ……………………..

4)                             Rappel :    Un signal alternatif est caractérisé par sa fréquence f

f  s’exprime en Hertz (Hz)
  T  s’exprime en seconde (s)

En déduire la valeur de la fréquence :      f  = ……………………..

Ranger le poste de travail

GRILLE D’EVALUATION                                             SUJET n°3 : Etude d’une tension sinusoïdal

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

Evaluation pendant la séance :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | - Montage correctement réalisé - Bon réglage de l’alimentation (bornes ; position continue) - Voltmètre correctement branché - Bon choix du calibre |

| 1 0,5 0,5 1 |
| --- |
| Appel n°2 | Lecture du calibre | 1 |
| Appel n°3 | - Montage correctement réalisé - Bon réglage de l’alimentation (bornes ; position alternatif) | 0,5 0,5 |
| Appel n° 4 | Lecture du réglage de la base de temps | 1 |
|  | remise en état du poste de travail | 1 |

GRILLE D’EVALUATION                                             SUJET n°3 : Etude d’une tension sinusoïdal

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

Evaluation après la séance :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance | 7 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Partie 1 1) Tension mesurée à l’aide du voltmètre 2) Tension mesurée à l’aide de l’oscilloscope 4) Comparaison de Uvoltmètre et Uoscillo | 0,5 0,5 0,5 |  |
| Partie 2 1) Valeur de la tension maximale 3) Valeur de la période 4) Valeur de la fréquence | 0,5 0,5 0,5 |  |
| NOM et SIGNATURE DES EXAMINATEURS |  | NOTE sur 10 |

# Text boxes

Masse de l’oscilloscope

Générateur 6V continue

V

Vers la voie A de l’oscilloscope

R

G

Générateur 6V alternatif

G

Vers la voie A de l’oscilloscope

Masse de l’oscilloscope

f =

R