BRANCHEMENTS DES APPAREILS ELECTRIQUES A LA MAISON

( Ce document comprend :

( une fiche descriptive du sujet destinée au professeur ;

( une situation d’évaluation destinée au candidat ;

( une grille d'évaluation / notation destinée au professeur.

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR

( MANIPULATIONS

Il appartient au professeur de s'assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux demandés et de procéder aux adaptations éventuelles.

( Matériels utilisés :

- un voltmètre permettant les mesures en courant alternatif ;

- un générateur de tension alternative 12 V ;

- 2 lampes 12 V - 6 W (ou autres) ;

- des fils électriques ;

- deux interrupteurs.

( ÉVALUATION

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème, afin de permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l'évaluation.

| Discipline : | Sciences | Durée : | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | Électricité 1 |
| Secteurs : | Tous secteurs |
| ( La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. ( Calculatrice électronique autorisée : oui |

| Établissement – Ville : | Date : | Note : | . . . / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM – Prénom du candidat : |  |  |
| Professeur responsable : |  |  |

BRANCHEMENTS DES APPAREILS ELECTRIQUES A LA MAISON

| Critères d'évaluation ou appel | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 : - réalisation du montage | 1 |  |
| Tableau complété | 1 |  |
| Mentions rayées | 0,25 |  |
| Les lampes ne peuvent pas fonctionner séparément | 0,5 |  |
| Appel n° 2 : - réalisation du montage | 2 |  |
| Tableau complété | 1 |  |
| Mentions rayées | 0,25 |  |
| Les lampes peuvent fonctionner séparément | 0,5 |  |
| Rôle de l’interrupteur K | 0,5 |  |
| Application | 1 |  |
| Appel n° 3 : - montage des voltmètres conclusion justifiée | 0,5 0,5 |  |
| Appel n° 4 : - remise en état du poste de travail | 1 |  |
|  | Note : . . . / 10 |

| Discipline : | Sciences | Durée : | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité : | Électricité 1 |
| Secteurs : | Tous secteurs |
| ( La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. ( Calculatrice électronique autorisée : oui |

| Établissement – Ville : | Date : | Note : | . . . / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM – Prénom du candidat : |  |  |
| Professeur responsable : |  |  |

BRANCHEMENTS DES APPAREILS ELECTRIQUES A LA MAISON

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler le professeur". Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. |
| --- | --- |

( BUT DES MANIPULATIONS

Déterminer le mode de branchement des appareils électriques à la maison.

( TRAVAIL À RÉALISER

A la maison, c'est EDF qui fournit l'énergie électrique pour faire fonctionner tous les appareils électriques. Ci-dessous un exemple de branchement.

Nous allons nous intéresser uniquement au circuit d’éclairage, c'est-à-dire à l'alimentation d'ampoules. Afin de ne courir aucun danger, vous utiliserez un générateur de tension alternative 12V.

- Montage série

- Réaliser le montage suivant :

|  | Appel n° 1 : faire vérifier votre montage. |
| --- | --- |

- Indiquer dans le tableau ci-dessous, les états des lampes (éclairée ou éteinte) selon les positions des interrupteurs :

- Rayer les mentions inutiles

Lorsqu’elles éclairent, les lampes brillent : normalement - faiblement - pas du tout.

- Les lampes L1 et L2 peuvent-elles éclairer séparément ? ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Montage parallèle

Réaliser le montage suivant :

|  | Appel n° 2 : faire vérifier votre montage. |
| --- | --- |

- Fermer l’interrupteur K et indiquer dans le tableau les états des lampes selon les positions des interrupteurs K1 et K2.

| K1 | K2 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ouvert | ouvert |  |  |
| ouvert | fermé |  |  |
| fermé | ouvert |  |  |
| fermé | fermé |  |  |

- Rayer les mentions inutiles

Lorsqu’elles éclairent, les lampes brillent : normalement - faiblement - pas du tout.

- Les lampes L1 et L2 peuvent-elles éclairer séparément ? ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

- Quel rôle joue l’interrupteur K pour le circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

- Application

Quel montage est-il préférable d’utiliser pour brancher les appareils électriques dans une installation domestique ? Quels sont les avantages de ce montage?

. ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

. ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

|  | Appel n° 3 : faire le montage et les mesures suivantes devant le professeur. |
| --- | --- |

- Sur le dernier montage mesurer les tensions suivantes :

  - Tension aux bornes du générateur : …………………………………………………

  - Tension aux bornes de L1 : ………..…………………………………………………

  - Tension aux bornes de L2  : ………………………………………………………….

Que remarquez vous ? Est ce logique ? Justifier :………..………………………………………

( Rangement du poste de travail

( Remettre le poste de travail en état.

|  | Appel n° 4 : faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur. |
| --- | --- |

# Text boxes

L1

K2

K1

12 V

(

K1

| K1 | K2 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ouvert | ouvert |  |  |
| ouvert | fermé |  |  |
| fermé | ouvert |  |  |
| fermé | fermé |  |  |

12 V

(

K

L2

K2

L1

L2