BEP Industriel - Electronique

SYSTEMES  D'EQUATIONS  DU 1°  DEGRE		1

Objectifs de cette séquence :

Résoudre un système de 2 équations du 1° degré à 2 inconnues , par la méthode de

substitution ;

Résoudre un problème réel faisant intervenir un tel système .

ETUDE  D'UNE  SITUATION :

Enoncés :

( Aux bornes d'un dipôle actif linéaire on branche 2 résistances de valeurs inconnues et on relève les états de fonctionnement électrique correspondants : ( on peut faire un schéma électrique )

Etat 1 :	I1 = 0,5 A ; U1 = 7,15 V .	Etat 2 : I2 = 1,8 A ; U2 = 3,9 V .

Déterminer les valeurs des éléments (Uo , Ro) du modèle de Thèvenin équivalent au dipôle actif .

( Devinette ? Toto pense à 2 nombres distincts ; s'il ajoute le double du premier au second il

trouve 42 , s'il soustrait la moitié du second au premier il trouve 15 ; déterminer ces 2 nombres .

Résolution : Suivre rigoureusement les instructions proposées

Choix des inconnues :

Source de tension Uo , Résistance Ro .			 1° nombre x  et  2ème nombre y .

Mise en équation :

Uo ( 0,5Ro = 7,15	(1)			2x + y = 42	(1)

Uo ( 1,8 Ro = 3,9	(2)			x ( y/2 = 15	(2)

L'ensemble des 2 équations ci-dessus est appelé : Système de 2 équations du 1er degré à 2 inconnues .

Résoudre ce système  c'est trouver tous les couples ( x , y ) qui vérifient les équations (1) et (2) .

Résolution :

1ère étape : On exprime par exemple Uo  ou  y  à l'aide d'une équation .

Uo = 7,15 + 0,5 Ro	(1)			y = 42 ( 2x	(1)

Uo ( 1,8 Ro = 3,9	(2)			x ( y/2 = 15	(2)

2ème étape : On remplace Uo  ou  y par son expression dans l'autre équation .

Uo = 7,15 + 0,5 Ro		(1)		y = 42 ( 2x		(1)

7,15 + 0,5 Ro ( 1,8 Ro = 3,9 	(2)		x ( ( 42 ( 2x )/2 = 15	(2)

3ème étape : On résout cette dernière équation qui est maintenant à une inconnue .

Uo = 7,15 + 0,5 Ro	(1)			y = 42 ( 2x	(1)

Ro = 2,5		(2)			x = 18		(2)

4ème étape : On peut calculer la 2ème inconnue avec une des 2 équations en utilisant la valeur numérique de la première inconnue .

Uo = 7,15 + 0,5 ( 2,5 = 8,4	(1)		y = 42 ( 2(18 = 16	(1)

Ro = 2,5.			(2)		y = 16. 			(2)

Présentation des résultats :  S = { (8,4V ; 2,5() }		S = { (18 ; 16) }

Vérification :

Cette démarche porte le nom de METHODE DE RESOLUTION PAR LA METHODE DE SUBSTITUTION

II - APPLICATIONS  DE  LA  METHODE  DE  SUBSTITUTION :

1) Résoudre le système : 	4x ( y = 0

52 + y = (9		{ ((1 , 4 ) }

Résoudre le système : 	2x ( 3y = 6

(x/2 + 2y = (3/2	{ (3 , 0) }

Résoudre le système :	3x ( y = 1

( 2x + 2y/3 = (7	Impossible : S =

Résoudre le système :	9x + 2y = 17

6x + 5y = (7		{ (3 , (5) }

Problème de spécialité : ( on peut faire un schéma électrique )

Une diode Zéner de modèle électrique ( UZO , RZ ) est branchée à un dipôle actif dont le modèle de Thèvenin est ( Uo , Ro ) . On demande quel est l'état de fonctionnement électrique commun ( I , U ) de la diode et du dipôle actif ;

Données numériques : Uo = 12 V ; Ro = 330 ( ; UZO = 9,1 V ; RZ = 20 ( .

Rappels :

Equation littérale du modèle de Thèvenin :	U + RoI = Uo

Equation littérale de la diode Zéner :		U ( RZ I = UZO

Solution : ( I = 8,286 mA , U = 9,266 V )