EXAO                                   ETUDE  DES  OSCILLATIONS

D’UN PENDULE  ELASTIQUE HORIZONTAL

Description  du matériel

TP 1        ETUDE  DES  OSCILLATIONS  LIBRES  FAIBLEMENT AMORTIES

D’UN PENDULE  HORIZONTAL

- Réglages de l’appareil

Sur l’appareil, sélectionner les oscillations libres : le mobile n’est soumis à aucune excitation extérieure.

Relier l’appareil OSCILLATEUR  MECANIQUE  à la prise du secteur 220 V.

Sélectionner le calibre 2,5 V continu de l’adaptateur Voltmètre.

Brancher l’adaptateur Voltmètre à la sortie analogique de l’appareil.

Mettre sous tension l’interface ESAO 3.

- Paramétrages du logiciel Généris

Lancer le logiciel Généris à partir de son icône sur le bureau.

La barre des icônes apparaît à l’écran :

Régler les paramètres suivants :

1.  Tests et calibrages

Cliquer sur l’icône « Tests et calibrages »

Choisir :

# > Voies : Voltmètre

# > Calibre : 2,5

> Réglage du zéro :  la soufflerie est mise en marche et

le mobile est à l’arrêt, à sa position d’équilibre, régler

le zéro à l’aide du bouton marqué ZERO sur le panneau

de l’oscillateur.

Puis cliquer sur « OK ».

2. Paramètres acquisition

Cliquer sur l’icône « Paramètres »

Choisir :

> Voies en ordonnée : Voltmètre

> Mode d’acquisition : f(t)

> Durée d’acquisition : 6 s

> Nombre de points : 201

> Synchronisation

Puis cliquer sur « Synchro … »

3. Synchronisation

Régler la synchronisation :

> Voie : Voltmètre

> Niveau : 0.05

> Synchronisation : Croissant

Puis cliquer sur « OK ».

4. Lancer l’acquisition

Cliquer sur l’icône « Lancer l’acquisition »              ,

Nommer :

> Grandeurs : u

> Noms des courbes à acquérir : u(t)

Ecarter le mobile de sa position de repos jusqu’à la butée, le lâcher puis cliquer dans la fenêtre sur « Acquisition ».

L’enregistrement d’une dizaine d’oscillations apparaît à l’écran.

Cliquer sur l’icône                 et choisir une couleur et un style de trait  puis cliquer sur « OK ».

- Exploitation

a) Préciser la nature du mouvement du mobile.

b) Activer le  pointeur en cliquant sur l’icône                   et déterminer la pseudo-période T.

c) Les deux ressorts de constante de raideur k sont équivalents à un seul ressort de raideur 2k.

Calculer la valeur théorique de la période propre T0 en utilisant la formule :

T0 = 2    (m en kg et k en N/m)

Dans l’expérience:  masse du mobile m = 56,1 g ;   k =  6,43 N/m

d) Comparer la pseudo-période T et la période propre T0  de l’oscillateur.

TP 2              ETUDE  DE  L’AMORTISSEMENT  DES  OSCILLATIONS

D’UN PENDULE  HORIZONTAL

- Réglages de l’appareil

Reprendre le dispositif expérimental du TP 1 précédent.

Fixer la palette sur le mobile.

Effectuer les mêmes réglages de l’appareil.

- Paramétrages du logiciel Généris

Le paramétrage du logiciel Généris  est le même que dans le TP 1.

Réaliser les acquisitions suivantes lorsqu’on augmente les frottements grâce à la palette se déplaçant dans l’air puis dans l’eau.

1ère acquisition

Réaliser l’acquisition en utilisant le mobile équipé de la palette se déplaçant dans l’air.

A l’aide du pointeur, déterminer la pseudo-période T .

2ème acquisition

Réaliser l’acquisition en utilisant le mobile équipé de la palette se déplaçant dans l’eau.

- Exploitation

a) Quelle est l’influence de l’amortissement sur l’amplitude des oscillations ?

b) Calculer la valeur théorique de la période propre T0 de l’oscillateur (mobile avec palette) en utilisant la formule :

T0 = 2    (m en kg et k en N/m)

Dans l’expérience:  masse du mobile avec la palette : m = 72,6 g ;   k =  6,43 N/m.

La pseudo-période T est-elle égale à la période propre T0  lorsque le mobile, muni de la palette, se déplace dans l’air ?

c) Le mouvement est-il périodique lorsque la palette est plongée dans l’eau ?

Enregistrements obtenus :

# Text boxes

( Le panneau OSCILLATEUR MECANIQUE (Jeulin) permet l’étude des oscillations libres amorties du pendule élastique.

Il est constitué :

- d’un banc à coussin d’air alimenté par une soufflerie ;

- d’un solide mobile sur le banc, maintenu entre deux ressorts tendus ;

- d’un capteur de déplacement optique ;

- d’un dispositif électronique qui convertit le signal optique donné par le capteur de déplacement en une tension proportionnelle à  l’abscisse du mobile.

( Un ordinateur équipé de l’interface ESAO3 muni d’un adaptateur Voltmètre (calibre continu 2,5 V) permet l’acquisition de cette tension.

Le logiciel GENERIS permet l’acquisition et le traitement des données.

# Oscillations libres non amorties

## Oscillations libres amorties