T.P. LOI DES NŒUDS ; LOI DES MAILLES

Fiche descriptive à l’attention du professeur

Objectifs :

- vérifier la loi des tensions

- vérifier la loi des intensités

Compétences mises en oeuvre	:

- mesure d’une tension et d’une intensité

- réalisation  d’un montage

Matériel par poste :

- 1 générateur de courant( 6 – 12 V)

- 1 lampe ( 6 V ; 100 mA)

- 1 lampe ( 6 V ; 300 mA )

- 2 interrupteurs

- 4 multimètres ( 2 multimètres peuvent suffirent en les inter changeant.)

- fils de connexion.

A  RETENIR :

Dans un montage en série :

      - la tension totale est égale à la somme des tensions partielles.    U = U1 + U2

- l’intensité I est constante tout le long du circuit

Dans un montage en parallèle :

- La tension U est identique dans chaque branche du circuit

- L’intensité totale du courant est égale à la somme des intensités partielles circulant dans chaque branche du circuit.   I =  I1 + I2

T.P.  LOI DES NŒUDS ;  LOI DES MAILLES

## I°)   loi des tensions

1°)  Montage en série :  Réaliser le montage suivant et relever les mesures U ; U1 ; U2  indiquées par V ; V1 ; V2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous.

| voltmètres | V | V1 | V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| tensions | U = …….. | U1 = …….. | U2 = …….. |

12 V

Comparer  U  et U1 + U2 ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2°) Montage en parallèle : Réaliser le montage suivant et relever les mesures U ; U1 ; U2 indiquées par V ; V1 ; V2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous.

6 V

| voltmètres | V | V1 | V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| tensions | U = …….. | U1 = …….. | U2 = …….. |

Comparer U ; U1 ; U2 ………………………………………………………………….

…………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II°)   loi des intensités

1°)  Montage en série :  Réaliser le montage suivant et relever les intensités I1 et I2 indiquées par les ampèremètres A1 et A2 que l’on portera dans le tableau ci-dessous

| Ampèremètre | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |
| intensités | I1 = …… | I2 = ……… |

12 V

12 V

Comparer I1 et I2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2°)  Montage en parallèle :  Réaliser le montage suivant et relever les intensités I1 I2, et I3

indiquées par les ampèremètres A1 A2, et A que l’on portera dans le tableau ci-dessous

| Ampèremètres | A | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- |
| intensités | I = ……. | I1 = …. | I2 = .… |

6 V

Comparer les intensités I et  I1 + I2 ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A  RETENIR :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Text boxes

G

V1

V2

V

G

V

V1

V2

G

A1

A2

G

A

A1

A2