TP : LES GENERATEURS BEP

Fiche descriptive à l’attention du professeur

Objectifs :

Déterminer la force électromotrice et la résistance interne d'un générateur

Vérifier la loi d'ohm d'un générateur.

Le TP s’effectue facilement en 1 heure ; mais l’exploitation théorique (équation de la droite) nécessite, en plus, une heure de travail dirigé.

Compétences mises en œuvre :

- Réaliser un montage électrique

- Mesurer l’intensité et la tension aux bornes d’un circuit

- Tracer une droite à partir de mesures expérimentales

- Déterminer l’équation d’une droite expérimentale

- Identifier les caractéristiques de la pile

Matériel par poste :

- Une pile de 4,5 V

- Résistances de 22( , 47( , 100(

- Pinces crocodiles et fils

- Papier millimétré

- Un ampèremètre, un voltmètre ;

Remarque : les mesures seront faites en débranchant la pile à chaque fois. En effet celle ci s'épuise rapidement.

A  RETENIR :

Une pile fournit une tension appelée force électromotrice (f.e.m.) .

Lorsque la pile alimente un circuit, la tension aux bornes de la pile diminue.

La variation de cette tension est donnée par la relation U = E - r I :  C'est la loi d'ohm d'un générateur

La valeur r  s’appelle la résistance interne de la pile, c’est une caractéristique de la pile

TP :  LES  GENERATEURS

Objectifs : Déterminer la force électromotrice et la résistance interne d'un générateur

Vérifier la loi d'ohm d'un générateur.

Remarque : les mesures seront faites en débranchant la pile à chaque fois. En effet, celle ci s'épuise rapidement.

#### I°)	EXPERIMENTATION

II°)  EXPLOITATION THEORIQUE

Tracer la droite représentant la variation de U en fonction de I (I en ampères)

Echelle : Abscisse  :  Intensité I  :  1 cm = 0,02 A

Ordonnée :  Tension U :  Placer 3,5 V à l'origine  ,  puis  1 cm = 0,1 V

# Déterminer l'équation de la droite y = ax + b en résolvant un système de 2 équations à 2 inconnues

Prendre 2 points M et N appartenant réellement à la droite. Résoudre le système yM = axM + b

yN  = axN + b

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En comparant l'équation de la droite et la relation, U = E - r I , identifier la valeur de la résistance interne r = ...........   et la valeur de la force électromotrice E = ...........

Comparer avec la valeur trouvée au 1° .

……………………………………………………………………………………………………

A  RETENIR :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..