TP : LOI D'OHM

Fiche descriptive à l’attention du professeur

Objectifs :    Vérifier la loi d’Ohm

Remarque : Le TP s’effectue normalement en une heure. Cependant, le tracé des courbes	         peut nécessiter un moment plus important en travail dirigé.

Compétences mises en oeuvre	:

- Effectuer un montage potentiométrique

- Utiliser un multimètre en fonction voltmètre et ampèremètre

Matériel par poste :

- Une platine

- Des résistances de  100 (  et  220 (

- Deux multimètres ( 1 voltmètre et un ampèremètre )

- Une alimentation

- Des fils de connexion

- Un rhéostat 100 (

A RETENIR :  Dans un circuit uniquement résistif, la tension et l’intensité varie en suivant        la loi d’ohm	U = R x I

LOI  D'OHM

### I -   EXPERIMENTATION

1°)   Effectuer le montage suivant . La résistance R est égale à 100 

APPELER LE PROFESSEUR POUR VERIFIER LE MONTAGE

2°)   Déplacer le curseur C de manière à faire varier la tension sur le voltmètre, et lire l'intensité I sur l'ampèremètre .

3°)   Effectuer 4 mesures différentes en choisissant des tensions voisines de 2V, 5V, 8V, 12V.

4°)   Compléter le tableau suivant (attention aux unités )

| R1 () | 100  | 100  | 100  | 100  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |

5°)   Refaire la même manipulation avec la résistance de 220 

| R2 () | 220  | 220  | 220  | 220  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |

II -   EXPLOITATION DES RESULTATS

1°)    Vérifier la loi d’Ohm .  = ………..  donc    U = ..........     .

2°)    Tracer les courbes  U = f(I) .

3°)    Indiquer la nature de ces courbes et la fonction mathématique correspondante.

Quelles sont les valeurs des coefficients directeurs ?

A RETENIR :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

V

12 V =

A

A

B

C

## R