BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Épreuve de  travaux pratiques de sciences physiques

# bande passante d'un haut-parleur

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Tracer la courbe de réponse d'un haut-parleur ;

- Déterminer la bande passante d'un haut-parleur.

travail à réaliser :

- Réalisation du montage expérimental schématisé ci-dessous et des réglages

A - Réglages du GBF :

- Régler le générateur de fonctions sur la position régime sinusoïdal et afin qu'il délivre une tension de fréquence 30 hertz ;

- Régler la tension lue sur le multimètre à 1 volt en agissant sur le bouton d'amplitude du GBF ;

- Placer le sonomètre devant l’orifice du caisson phonique prévu à cet effet.

B- Réglage de l’acquisition

- Mode : pas à pas

- Sélectionner abscisse clavier

- Saisir le nom de l’abscisse «  Fréquence » et l’unité

« Hertz (Hz) »

Appel n° 1 :

Avant de lancer l’acquisition, faire vérifier le montage ainsi que les réglages effectués

2 - Lancer l’acquisition

Ce bouton de la barre d’outil

Sur l’écran qui apparaît, cocher

la case « TRMS » :

Faire varier la fréquence délivrée par le G.B.F. de 30 hertz à 3000 hertz et saisir successivement au clavier les valeurs du tableau ci-dessous. Cliquer sur acquérir pour chacune de ces valeurs.

Remarque : Pour chaque valeur de la fréquence veiller à conserver une tension constante et égale à 1 volt .

| Fréquences (Hz) A acquérir | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cette courbe est appelée "courbe de réponse du haut-parleur".

- Interprétation graphique

A l’aide de la fonction réticule (menu clic droit souris ), lire (en dB) la valeur maximale du niveau d'intensité acoustique

Lmax = ……………

A l’aide de l’outil « créer droite » ( clic droit souris ), tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par le point d'ordonnée de valeur (Lmax –10).

Repérer sur la courbe à l’aide de la fonction réticule, les points qui correspondent aux intersections de cette droite et de la courbe de réponse du haut-parleur.

Noter la fréquence minimale :	fmin = ……………….

Noter la fréquence maximale :	fmax = ……………….

L'intervalle [fmin ; fmax] définit la bande passante du haut-parleur correspondant à la meilleure utilisation possible.

Indiquer la bande passante de ce haut-parleur.

……………………………

4. Application au cas d’ enceinte commerciale

Une enceinte comporte en général trois haut-parleurs :

-Un « boomer » pour les sons graves

-Un « médium » pour les sons médium

-Un « tweeter » pour les sons aigus

A l’aide du document ci-dessous, dire à quel type appartient le haut parleur testé :

| jusqu'à 30Hz | de 30 à 100 Hz | de 100 à 300 Hz | de 300 à 1 250 Hz | de 1 250 à 5 000 Hz | de 5 000 à 16 000 Hz | au delà de 16000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrasons (inaudibles) | son très grave | son grave | son médium | son aigu | son très aigu | Ultrasons (inaudibles) |

- Remise en état du poste de travail

Appel n° 3 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail.

# Text boxes

V

G.B.F.

Capteur

sonomètre

haut-parleur

caisson phonique

multimètre

Système

D’acquisition

Appel n° 2

## Faire vérifier la courbe obtenue