-   Ouvrir le logiciel « Latis-PLP » et effectuer les réglages suivants :

- Activer l’entrée « son »

- Choisir le  mode « temporel »

2.  Caractéristiques du son émis par le haut-parleur 1 (HP1)

- Mettre le haut parleur 1 sous tension

- Lancer l’acquisition

-     Utiliser l’outil « mesures automatiques » pour vérifier la période et la fréquence du signal, indiquer les valeurs ci-dessous.

- Rappeler la relation liant la période à la fréquence, avec les unités appropriées, et utiliser cette 
               relation pour vérifier les résultats indiqués ci-dessus.

3.   Observation du signal émis simultanément par les deux haut-parleurs
          
	- Mettre les deux haut-parleurs sous tension et lancer une nouvelle acquisition (après avoir 
              sélectionné « nouvelle fenêtre » dans la barre d’outils

Observation n° 1

4.   Etude du niveau sonore

-  Régler le paramétrage de l’acquisition sur TRMS
     et lancer une acquisition dans la fenêtre « son en 
     décibels »

# Text boxes

inter face

Ordinateur

Capteur sonomètre

# Faire vérifier les résultats

-  Mettre  les deux haut parleurs sous tensions et utiliser l’outil « mesures automatiques » 
       pour lire la valeur moyenne du signal obtenu

T =

f =

L1 = …………dB

= 90 dB

= 90 dB

- Effectuer le même travail pour des intensités acoustiques de 80 dB

L2 = …………dB

L3 = …………dB

- Effectuer le même travail pour des intensités acoustiques de 80 dB pour HP 1  et 90 dB pour HP 2