TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET EII. 101

Page 1/7

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :

- une structure de fiche technique destinée au candidat :

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur :

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet,

ainsi que les emplacements pour les réponses :

Pages 2/7 à 3/7

Page 4/7

Page 5/7

Page 6/7

Page 7/7

Pages 1/4 à 4/4

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ  II

IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

Page 2/7

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

-	réaliser une mesure à l’aide d’un ohmmètre,

-	réaliser un montage à partir d’un schéma,

-	utiliser et régler un GBF,

-	utiliser un système d’acquisition de données,

-	mesurer la tension aux bornes d’un dipôle, l’intensité du courant électrique traversant un dipôle à l’aide

d’un système d’acquisition de données,

-	visualiser l’impédance d’un dipôle en fonction de la fréquence à l’aide d’un système d’acquisition de

données.

le compte rendu d’une  étude expérimentale :

-	lire et vérifier des « données constructeur »,

-	calculer l’impédance d’un dipôle,

-	exploiter une représentation graphique,

-	déterminer l’impédance nominale d’un haut-parleur.

2 - MANIPULATIONS :

-	Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

-	Déroulement : voir le sujet élève ;

Remarques, conseils :

-	Les valeurs de fréquence du tableau doivent être adaptées au haut-parleur choisi,

-	Pour un confort lors des manipulations, le haut-parleur sera placé dans une enceinte isolée,

-	Les professeurs du centre d’examen devront :

-	faire une sauvegarde informatique des acquisitions attendues (fichier de secours),

-	élaborer une fiche technique propre au matériel de l’établissement conformément à la structure

proposée.

-	La préparation du système d’acquisition est  à la charge de l’examinateur.

TP EII. 101

3 - ÉVALUATION :

Page 3/7

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de

l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie

expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

-	utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”

-	en cas d’erreur du candidat ou de problème informatique (données inexploitables) le fichier de

secours sera fourni,

-	si le candidat rencontre des difficultés liées à l’environnement informatique, il ne sera, en aucun cas,

sanctionné.

-	comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la

connaissance du candidat.

-	à l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

-	pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de

maîtrise de la compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total

d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences

correspondantes.

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’un

manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note

maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux

résultats expérimentaux).

TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

Page 4/7

PAR POSTE CANDIDAT :

-	un haut-parleur avec indication de l’impédance

-	un générateur basses fréquences (GBF)*

-	un interrupteur

-	un multimètre

-	un dispositif d’acquisition ExAO

-	un capteur voltmètre**

-	un capteur ampèremètre**

-	des fils de connexions

-	une fiche technique simplifiée du logiciel utilisé.

POSTE EXAMINATEUR :

-	un poste ExAO avec console d’acquisition et capteurs en attente

-	un haut-parleur, un multimètre, un GBF de rechange

* un GBF à affichage numérique est conseillé afin de saisir des valeurs précises de fréquences.

Cependant la représentation graphique demeure exploitable avec des valeurs moins précises.

**ces capteurs doivent permettre l’acquisition de valeurs efficaces.

Le nombre de chiffres significatifs pour les affichages des valeurs efficaces est à configurer à 2

pour la tension électricité et  3 pour l’intensité du courant électrique

Pour l’acquisition du graphique Z en fonction de la fréquence :

-	les valeurs des fréquences sont saisies manuellement,

-	la formule Z=U/I et la configuration du graphique sont à la charge de l’examinateur,

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans

les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse

que cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux

candidats.

TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE TECHNIQUE CONCERNANT LES FONCTIONNALITÉS

DU LOGICIEL

SUJET : IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

Page  5/7

Acquisition des mesures : saisie manuelle des fréquences, acquisition des valeurs de

l’impédance et affichage de la courbe (partie 4)

- Arrêter l’acquisition en fin de mesure ().

Lectures graphiques (partie 5)

Notes aux professeurs pour le paramétrage de l’acquisition

(ne pas donner aux élèves)

- Lancer le mode généraliste,

- Placer le voltmètre et l’ampèremètre sur l’axe vertical et paramétrer comme suit :

- Placer la voie virtuelle () sur l’axe vertical et paramétrer comme suit :

- Placer le clavier sur l’axe horizontal et paramétrer comme suit :

Lecture de U, I et Z pour l’appel n° 3

- Lancer l’acquisition (), régler le GBF puis sélectionner les onglets "Mesure" des grandeurs étudiées

après avoir cliqué sur leur icône respective de l’axe vertical :

Remarque : dans ce cas, le candidat n’a pas besoin de calculer Z.

Paramétrage de l’axe horizontal

- Décocher les grandeurs U et I de l’axe vertical, elles sont inutiles :

- Faire un clic droit sur le graphique et sélectionner "Représentation" :

- Cocher l’échelle "Logarithmique x" et fermer la fenêtre :

Courbe d’impédance du HP

- Voir la notice Elève (penser à ajuster U avant de valider f ).

TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

Page 6/7

NOM et Prénom du CANDIDAT :

Date et heure d’évaluation :

N° :

N° poste de travail :

Appels

Appel n°1

Appel n° 2

Appel n° 3

Appel n°5

Appel n°6

Appel n°7

Appel n°8

Vérifications

-	mesure de R

-	réalisation du montage

-	réglages du GBF

-	mesures de U et I

-	acquisition de la 1ère mesure

-	acquisition de la 2ème mesure

-	respect du protocole

(courbe obtenue exploitable)

-	détermination de Z0

(suivi du protocole)

-	remise en état du poste de

travail

Évaluation

*

**

**

*

*

**

*

**

**

*

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches. Lorsque l’examinateur est

obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée,

aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

Page7/7

NOM et Prénom du CANDIDAT :

Date et heure d’évaluation :

Évaluation pendant la séance

(Chaque étoile vaut 1 point)

Exploitation des résultats expérimentaux

Lecture de l’impédance du haut-parleur

Comparaison de R et Z

Calculs de Z

Variation de l’impédance en fonction de la fréquence

Lecture de l’impédance nominale

Comparaison des résultats

NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS

N° :

N° poste de travail :

Barème

15

0,5

1

1

0,5

1

1

Note sur 20

Note

TP EII. 101

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

IMPÉDANCE D’UN HAUT-PARLEUR

Page 1/4

NOM et Prénom du CANDIDAT :

Date et heure d’évaluation :

N° :

N° poste de travail :

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la fiche technique ”.

Le haut parleur est un transducteur électroacoustique. Quand il reçoit un signal électrique variable, il émet un

signal sonore.

La valeur indiquée en ohm (Ω) sur le haut-parleur par le constructeur correspond à son impédance. Elle sera

notée Z.

BUT DES MANIPULATIONS :

Etudier les variations de l’impédance d’un haut-parleur en fonction de la fréquence du signal d’entrée.

Déterminer son impédance nominale et la comparer avec celle donnée par le constructeur.

TRAVAIL À RÉALISER :

1.	Lecture des indications sur le haut-parleur

A partir des informations notées sur le haut-parleur, indiquer la valeur de son impédance :

Z = ………….. (

2.	Mesure de la résistance du haut-parleur

Appel n° 1

Effectuer la mesure décrite ci-dessous devant l’examinateur.

Mesurer, à l’aide du multimètre, la résistance électrique du haut-parleur.

R = ………….. (

TP EII. 101

Comparer les valeurs de l’impédance et de la résistance du haut-parleur.

3.	Détermination de l’impédance pour 2 fréquences distinctes

3.1. Montage

Réaliser le montage suivant :

HP

capteur

voltmètre

capteur

Interface

d’acquisition

Page 2/4

Appel n° 2

ampèremètre

Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le montage et qu’il démarre le système d’acquisition

afin de montrer comment on obtient  l’affichage du voltmètre et de l’ampèremètre à l’écran.

3.2. Mesures

Appel n° 3

Appeler l’examinateur et effectuer la manipulation décrite ci-dessous devant lui.

-	Fermer l’interrupteur.

-	Régler le GBF pour qu’il délivre :

o	un signal sinusoïdal

o	une fréquence de 130 Hz

o	une tension électrique U = 0,3 V

-	Mesurer l’intensité du courant électrique I (en A) correspondante et compléter le tableau ci-dessous.

f (Hz)                                  130

U (V)

I (A)

Z (() = U (V)/ I (A)

1200

-	Effectuer une seconde mesure de I pour une fréquence de 1200 Hz, la tension électrique U étant

inchangée, puis compléter le tableau.

-	Ouvrir l’interrupteur.

TP EII. 101

3.3. Conclusion

-	A partir des mesures et des calculs précédents, cocher la phrase exacte :

	Lorsque f  varie l’impédance Z est constante.

	Lorsque f  varie l’impédance Z varie.

4.	Etude de la variation de l’impédance en fonction de la fréquence

Appel n° 4

Appeler l’examinateur afin qu’il prépare le système d’acquisition.

Prendre connaissance de la partie de la fiche technique concernant l’« acquisition des mesures ».

Appel n° 5

Page 3/4

Effectuer devant l’examinateur l’acquisition des 2 premières mesures décrites ci-dessous.

-	Fermer l’interrupteur.

-	Régler le GBF pour qu’il délivre :

o	un signal sinusoïdal

o	une fréquence de 100 Hz

o	une tension électrique U = 0,3V

puis :

o saisir au clavier la valeur de la fréquence f = 100 Hz,

o valider la mesure de l’impédance Z pour cette fréquence.

-	Régler le GBF pour qu’il délivre une fréquence de 150 Hz (ajuster si besoin la tension à 0,3 V) puis :

o saisir au clavier la valeur de la fréquence f = 150 Hz,

o valider la mesure de l’impédance Z pour cette fréquence.

Poursuivre seul l’acquisition des mesures pour les fréquences données ci-dessous, en suivant le même protocole.

f (Hz)	100	150	200	300	400	500	700     1000	2000	5000

Mettre fin à l’acquisition après la dernière mesure

Appel n° 6

L’examinateur vérifie l’acquisition et il transfère s’il y a lieu les données pour obtenir à l’écran

la courbe de l’impédance en fonction de la fréquence.

5.	Exploitation des résultats

Prendre connaissance de la partie de la fiche technique concernant les « lectures graphiques ».

TP EII. 101

Page 4/4

Sachant que l’impédance nominale Z0 d’un haut-parleur correspond à la valeur minimale de l’impédance sur la

courbe obtenue, déterminer graphiquement l’impédance nominale du haut-parleur étudié.

Appel n° 7

Effectuer devant l’examinateur la lecture graphique de Z0 et noter la valeur ci-dessous.

Z0 = ………….. (

6.	Conclusion

Comparer la valeur expérimentale de l’impédance nominale avec les données « constructeur ».

7.	Remise en état du poste de travail

Appel n° 8

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.

# Text boxes

GBF

Saisie et validation de f

Ne valider que si U = 0,3 V

Utiliser cette option pour lire Z0

Tension U aux bornes du HP à ajuster si nécessaire

OU

Celle-ci, mais dans ce cas, bien positionner le curseur de la souris et VALIDER

Touche F12

Moyen (2ème)

Continu (2ème)

I est en  mA !

Décochées

Cochées