POINT DE FONCTIONNEMENT

D’UNE PILE ET D’UN CONDUCTEUR OHMIQUE

| Objectifs | Réaliser un montage expérimental ; Utiliser un système d’acquisition des données ; Tracer la caractéristique d’une pile et la caractéristique d’un conducteur ohmique ; Déterminer le point de fonctionnement. |
| --- | --- |

Problématique :

Quel est le point de fonctionnement d’une pile et d’un conducteur ohmique ?

Matériel :

- 1 ordinateur ;

- 1 interface d’acquisition Jeulin Primo ;

- 1 capteur voltmètre ;

- 1 capteur ampèremètre ;

- 1 pile de 4,5 V ;

- 1 conducteur ohmique R1 = 10  ;

- 1 conducteur ohmique R2 = 27  ;

- 1 générateur de 6 V continu ;

- 1 rhéostat 100 , 1,8 A;

- 1 bouton poussoir ;

- des fils de connexion.

Première partie :Déterminer la caractéristique d’une pile :

- Effectuer le montage expérimental schématisé ci-dessous :

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le montage |
| --- | --- |

- Acquisition des données :

- Lancer l’atelier scientifique sur le bureau ;

- Choisir le mode généraliste et cliquer sur OK ;

- Faire glisser le capteur voltmètre () sur l’axe vertical et paramétrer comme suit :

- Faire glisser le capteur ampèremètre  () sur l’axe horizontal et paramétrer comme suit :

- Lancer l’acquisition en cliquant sur le bouton vert ()

- Nommer l’expérience « Caractéristique d’une pile » et cliquer sur « Lancer »  .

- Mettre le curseur du rhéostat en butée sur la valeur minimale de la résistance du rhéostat.

- Faire une première mesure avec une valeur de l’intensité I = 0 et cliquer sur  « OK suivant ».

- Faire varier la valeur de la résistance du rhéostat.

- Appuyer sur le bouton poussoir et cliquer en même temps sur « OK suivant ».

- Faire quatre mesures et cliquer sur () pour fermer l’acquisition.

- Exploitation des résultats :

- Tracer la caractéristique de la pile : - Aller dans le menu « Outils » et cliquer sur « droite » ;

- Cliquer sur le bouton gauche de la souris et le laisser enfoncé,                                                                                                                              lorsque vous avez obtenu la droite voulue, appuyer sur la touche « entrée ».

- Revenir dans « Affichage », « Acquisition ».

|  | Appel n° 2 Faire vérifier les réglages et les résultats |
| --- | --- |

Seconde partie :Déterminer la caractéristique d’un conducteur ohmique :

- Effectuer le montage expérimental schématisé ci-dessous :

|  | Appel n° 3 Faire vérifier le montage |
| --- | --- |

- Acquisition des données :

- Paramétrer  le capteur voltmètre comme suit :

- Paramétrer le capteur ampèremètre comme suit :

- Lancer l’acquisition en cliquant sur le bouton vert ()

- Nommer l’expérience « Caractéristique d’un conducteur ohmique » et cliquer sur « Lancer »  .

- Mettre le curseur du rhéostat en butée sur la valeur minimale de la résistance du rhéostat.

- Faire une première mesure avec une valeur de l’intensité I = 0 et cliquer sur  « OK suivant ».

- Faire varier la valeur de la résistance du rhéostat.

- Appuyer sur le bouton poussoir et cliquer en même temps sur « OK suivant ».

- Faire quatre mesures et cliquer sur () pour fermer l’acquisition.

- Exploitation des résultats :

- Tracer la caractéristique du conducteur ohmique :

- Aller dans le menu « Outils » et cliquer sur « droite » ;

- Cliquer sur le bouton gauche de la souris et le laisser enfoncé,                                                                                                                              lorsque vous avez obtenu la droite voulue, appuyer sur la touche « entrée ».

- Aller dans le menu « Outils » et cliquer sur « coordonnées » et faire apparaître les coordonnées sur le graphique.

- Relever les valeurs du point d’intersection des deux caractéristiques :

U = …………………………. I =……………………………

|  | Appel n° 4 Faire vérifier les résultats |
| --- | --- |

Troisième partie :Déterminer les valeurs du point de fonctionnement expérimentalement :

- Effectuer le montage expérimental schématisé ci-dessous :

|  | Appel n° 5 Faire vérifier le montage |
| --- | --- |

- Acquisition des données :

- Revenir dans « Affichage », « Acquisition ».

- Cliquer sur le voltmètre et cliquer sur l’onglet « mesure » comme suit :

- Appuyer sur le bouton poussoir et relever la valeur :

U = ……………………….

- Cliquer sur l’ampèremètre  et cliquer sur l’onglet « mesure » comme suit :

- Appuyer sur le bouton poussoir et relever la valeur :

I = ……………………….

- Enregistrer le fichier au format Nomdelélève.lab.

3) Conclusion :

Comparer les résultats obtenus :

…………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

4) Remise en état du poste de travail.

|  | Appel n° 6 Faire vérifier la remise en état du poste de travail. |
| --- | --- |