Caractéristique d’un ressort

Objectifs :  - découvrir la relation entre la force exercée sur ressort et son allongement,

- déterminer expérimentalement la raideur d’un ressort.

I] Matériel

- 1 ordinateur,

- 1 interface d’acquisition Jeulin Primo,

- 1 capteur dynamomètre 5 N,

- 1 panneau métallique,

- 1 feuille de papier millimétré,

- 1 tige sur aimant,

- 1 support muni d’une noix de serrage.

II] Préparation du matériel (Professeur)

- L’ordinateur est allumé,

- L’interface est branchée sur le même port USB que lors de la première utilisation,

- Le capteur dynamomètre est sur la noix de serrage,

- Un axe vertical comportant la graduation 0 est tracé sur la feuille de papier millimétré,

- Cette feuille est correctement fixée sur le panneau métallique.

III] Expérimentation (Elève)

1) Initialisation

- Réaliser le montage représenté sur la photo ci-dessous en respectant les consignes :

- Brancher le capteur force sur l’interface d’acquisition.

2) Mesure

- Lancer l’atelier scientifique.

- Sélectionner le module généraliste puis cliquer sur OK :

Cette fenêtre s’affiche :

- Faire glisser le capteur force sur l’axe des ordonnées puis le clavier sur l’axe des abscisses

(les placer sur les points en bout d’axe).

On obtient ceci :

- Faire les modifications suivantes :

Grandeur : allongement               Unité : cm

Limites de la grandeur affichée :

Min : 0                                      Max : 10

- Cliquer sur le bouton vert afin de lancer l’acquisition, on obtient ceci :

- Cliquer sur le bouton Lancer, on obtient ceci :

- Agir sur les boutons -/+ du capteur afin que la valeur de F affichée soit le plus proche possible de 0 (on étalonne le capteur) :

- On enregistre le point correspondant en cliquant sur "OK suivant".

- Allonger le ressort d’un cm, remplacer 0 par  1 sur la case à côté de "OK suivant" puis cliquer sur  ce bouton.

- Répéter cette opération cm par cm jusqu’à un allongement de 10 cm.

- A la fin de la manipulation on observe les points de mesure sur le graphique.

IV] Réalisation du compte rendu

- Les points de mesure obtenus sont-ils alignés ? ………………………..

- Dans l’onglet "Outils" sélectionner l’option "droite".

- Avec la souris sélectionner le premier point obtenu sur le graphique, puis tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, sélectionner un deuxième point de façon à obtenir la meilleure droite possible.

- Sélectionner l’onglet "compte rendu" situé sous le graphique :

On obtient ceci :

- Insérer le graphique et le tableau (arranger au besoin  la présentation) puis imprimer ce document.

V] Exploitation des résultats

On note F la force exercée par le ressort et (L l’allongement correspondant

- Le graphique donnant F en fonction de (L est une droite passant par l’origine du repère.

Que peut-on en conclure ? (rayer l’affirmation fausse)

F et (L sont proportionnelles      F et (L sont inversement proportionnelles

- Placer deux points assez éloignés sur la caractéristique, puis indiquer leurs coordonnées :

((L1 = ……….m ; F1 = …………. N)                ((L2 = ………. m ; F2 = …………. N)

- La  raideur k(N/m) du ressort se détermine en calculant le rapport k  = .

Calculer ce rapport : ………………………………………………………………………

Ranger le poste de travail

# Text boxes

10

(L (cm)

- La partie supérieure de la tige coïncide avec la graduation 0 de l’axe vertical,

-  Le ressort est vertical,

-  Le ressort n’est ni tendu ni lâche.

Les réglages s’effectuent sur la noix de serrage

Faire contrôler le montage !!!

clavier

capteur force

Boutons d’étalonnage

Insertion du graphique

et du tableau

Appeler le professeur

Appeler le professeur